## Slide 1: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

## Slide 2: Bölüm Hedefleri
Risk değerlendirmesini tanımlar.
Hangi yöntemlerle risk değerlendirmesi yapılabileceğini açıklar.
İş sağlığı ve güvenliği birimi kurma yükümlülüğünün nasıl yerine getirilebileceğini açıklar.
İş sağlığı ve güvenliğinde risk değerlendirmesinin önemini açıklar.
İşverenin iş sağlığı ve güvenliği birimi kurma yükümlülüğünün önemini açıklar.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 3: 9.1. Risk Değerlendirmesi
İşveren
veya
Vekili
İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri
İşyerindeki Çalışan Temsilcileri
İşyerindeki destek elemanları ve bu konularda bilgi sahibi çalışanlar
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Risk değerlendirmesi işveren tarafından oluşturulan bir ekip tarafından gerçekleştirilir.
Bu ekipte;
Tüm işletmeler 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren risk değerlendirmesi yapmak zorunda.

## Slide 4: 9.2. Risk Değerlendirmesinin Aşamaları
Tehlikeleri Tanımlama
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Riskleri Analiz Etme
Riskleri Kontrol Altına Alma
Dokümantasyon
Yapılan Çalışmaları Yenileme
1
2
3
4
5

## Slide 5: 9.3. Risk Değerlendirmesi Yapılırken Dikkate Alınması Gereken Hususlar
Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate
alınır:
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
c) İşyerinin tertip ve düzeni.
d) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel
politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 6: 9.4. Tehlikelerin Tanımlanması
Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari
olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.
a) İşyeri bina ve eklentileri.
b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.
c) Üretim süreç ve teknikleri.
ç) İş ekipmanları.
d) Kullanılan maddeler.
e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler.
f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki
ve sorumluluklar.
g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 7: 9.4. Tehlikelerin Tanımlanması
ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.
h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi
kayıtları.
ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika
gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
i) İşyerinin teftiş sonuçları.
j) Meslek hastalığı kayıtları.
k) İş kazası kayıtları.
l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı
halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin
kayıtlar.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 8: 9.4. Tehlikelerin Tanımlanması
m) Ramak kala olay kayıtları.
n) Malzeme güvenlik bilgi formları.
o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.
ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.
p) Acil durum planları.
r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı
gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 9: 9.5. Risklerin Kontrolü
Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır.
a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı
hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.
b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf
edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için
aşağıdaki adımlar uygulanır.
Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.
Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
c) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 10: 9.5. Risklerin Kontrolü
c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.
ç) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 11: 9.5. Risklerin Kontrolü
Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır.
Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır.
Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 12: 9.6. Risk Değerlendirmesinin Dokümantasyonu
a) İşyerinin ünvanı, adresi ve işverenin adı.
b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve ünvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.
ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.
d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 13: 9.6. Risk Değerlendirmesinin Dokümantasyonu
e) Tespit edilen riskler.
f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.
g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.
ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 14: 9.7. RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YENİLENMESİ
Risk Değerlendirmeleri;
Çok tehlikeli sınıfta en geç 2
Tehlikeli sınıfta en geç 4
Az tehlikeli sınıfta en geç 6
yılda bir yenilenmelidir.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 15: 9.7. Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi
Bunun dışında;
• İşyeri taşınırsa,
• Teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlar değişirse,
• Üretim Yöntemi değişirse,
• İş kazası, meslek hastalığı ve ramak kala olay meydana gelirse,
• Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olursa,
• İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlike ortaya çıkarsa
Risk değerlendirmesi yenilenir.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 16: 9.8. Risk Değerlendirmesi Hakkında Çalışanların Bilgilendirilmesi
İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka
işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve
bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek
sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici
tedbirler hakkında bilgilendirilir.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 17: 9.9. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurma Yükümlülüğü
İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar.
İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur.
Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 18: 9.9. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurma Yükümlülüğü
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren tarafından işyerlerinde kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde aşağıdaki şartlar sağlanır.
a) İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel sayısına uygun büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve giriş katta kurulması esastır.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 19: 9.9. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurma Yükümlülüğü
b) Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile
işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az
olmamak üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur. Tam zamanlı
görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda
tahsis edilir.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 20: 9.9. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurma Yükümlülüğü
c) İSGB’ler Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılır ve işyerinde çalışanların acil durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 21: 9.9. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurma Yükümlülüğü
İSGB’nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar tarafından kolaylıkla
görülebilecek şekilde işaretlenir.
Sağlık Bakanlığından ruhsatlı sağlık hizmeti sunucusu olan işyerlerinde kurulacak
İSGB’lerde ilk yardım ve acil müdahale odası şartı ve belirtilen araç ve gereçler ile ulaşım
amaçlı araç bulundurulması zorunluluğu aranmaz.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 22: 9.9. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurma Yükümlülüğü
Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekli olmayan hallerde
işveren, görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacı ile asgari
bu maddedeki şartları sağlar.
50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde işveren;
a) İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 metrekareden az
olmamak üzere toplam iki oda temin eder.
b) İşyerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını
sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 23: 9.9. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurma Yükümlülüğü
50’den az çalışanı olan işyerlerinde;
İşveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için çalışma süresince kullanılmak üzere uygun bir yer sağlar.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 24: 9.10. İSGB’lerin Görevleri
İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına
katkıda bulunulması amacıyla;
a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene
rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,
b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin
uygulanmasından,
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 25: 9.10. İSGB’lerin Görevleri
c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama
yapılarak işverenin onayına sunulmasından,
ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların
belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 26: 9.10. İSGB’lerin Görevleri
d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi,
çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,
e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve
maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile
meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik
ilkesine uyularak saklanmasından,
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 27: 9.10. İSGB’lerin Görevleri
f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden, sorumludurlar.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 28: Bölüm Özeti
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk değerlendirmesi, işveren tarafından kurulan ve uzmanlar ile çalışan temsilcilerini içeren bir ekip tarafından; tehlikelerin tanımlanması, analiz edilmesi ve kontrol altına alınması aşamalarıyla gerçekleştirilen zorunlu bir süreçtir.
Bu süreçte öncelik, tehlikeyi kaynağında yok etmeye ve toplu korunma önlemlerine verilirken ; hazırlanan dokümantasyonun işyerinin tehlike sınıfına göre 2, 4 veya 6 yılda bir ya da iş kazası ve teknoloji değişikliği gibi majör durumlarda yenilenmesi esastır. İşverenler, çalışan sayısı ve çalışma süresine bağlı olarak asgari fiziksel şartları (muayene ve ilk yardım odaları gibi) sağlayan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri (İSGB) kurmakla, çalışanları riskler hakkında bilgilendirmekle ve sağlık gözetimi ile eğitim faaliyetlerini yürütmekle yükümlüdürler.
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

## Slide 29: Bölüm Sonu Soruları
Risk değerlendirmesi yapılırken, çalışan grupları arasında kimler "özel politika gerektiren gruplar" olarak dikkate alınmalıdır?
Tehlikeler tanımlanırken, çalışma ortamı ve çalışanlara ilişkin toplanması gereken asgari bilgilerden beş tanesini sıralayınız.
Risk kontrol tedbirleri kararlaştırılırken, riskin tamamen bertaraf edilemediği durumlarda uygulanması gereken hiyerarşik adımlar nelerdir?
İşyerinde periyodik süreler dışında, risk değerlendirmesinin tamamen yenilenmesini gerektiren "majör" değişim halleri nelerdir?
50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde, tam süreli görevlendirme zorunlu değilse işverenin temin etmesi gereken oda sayısı ve asgari büyüklük şartı nedir?
BÖLÜM 9. RİSK DEĞERLENDİRMESİ